## Slide 1
PAGE 01
PEPPER
MIROIR
P24AB11
Soutenance du projet GE5A
  Tuteur académique et client : M. Sébastien Lengagne
  Tuteur industriel : M.François Kersulec
  Encadrant du projet GE5A : M. Jacques Laffont
  Réalisé par : Shengnian Ye
Fatima Elkhadiri

## Slide 2
  Introduction
  Organisation du projet
  Réalisation technique
  Bilan et Résultats
  Démonstrations et livrables
  Perspective d’avenir
PLAN
PAGE 02

## Slide 3
INTRODUCTION
PAGE 03
Contexte
  Client : M. Sébastien Lengagne
Buts :
  Offrir une vitrine technologique pour des événements.
  Pour les recherches en perception et interaction robotique.

## Slide 4
INTRODUCTION
PAGE 04
Problèmatique
"Comment permettre à un robot humanoïde (Pepper) et un bras robotique (Braccio) d’imiter/suivre avec précision et fluidité les mouvements humains tout en restant en temps réel ?"

## Slide 5
PAGE 05
WBS
ORGANISATION DU PROJET

## Slide 6
ORGANISATION DU PROJET
PAGE 06
GANTT
Miroir Pepper
Miroir Braccio
Finalisation de Rédaction

## Slide 7
ORGANISATION DU PROJET
PAGE 07
Cahier de charges

## Slide 8
RÉALISATION TECHNIQUE
PAGE 08
Miroir Pepper
Mediapipe Solutions
Capture des mouvements humains (Pepper)
Traitement de l’image

## Slide 9
RÉALISATION TECHNIQUE
Landmarks
Vecteurs
Angles
Contraintes angulaires de Pepper
PAGE 09
Miroir Pepper
Mapping des mouvements (Pepper)
Mediapipe + OpenCV
Angles à transmettre à Pepper

## Slide 10
RÉALISATION TECHNIQUE
PAGE 10
Miroir Pepper
Mapping des mouvements (Pepper) ------> Calcul des angles
LE PRODUIT SCALAIRE ENTRE DEUX VECTEURS V1 ET V2 :
OÙ Θ REPRÉSENTE L’ANGLE ENTRE LES DEUX VECTEURS.
L’ÉQUATION EST RÉARRANGÉE POUR CALCULER Θ :
FILTRE DE KALMAN :

## Slide 11
RÉALISATION TECHNIQUE
PAGE 11
Miroir Pepper
Communication robotique via ROS (Robotics Operating Systems)
Nœud ROS
de Transmission des angles (Naoqui Driver)
*Tous ces nœuds ont été écrits en language python
Nœud ROS
de Reconnaissance
Nœud ROS
de calcul des angles
Nœud ROS de
connexion avec caméra

## Slide 12
RÉALISATION TECHNIQUE
PAGE 12
Miroir Braccio
Préparation de Braccio
Unity
Braccio
Ros

## Slide 13
RÉALISATION TECHNIQUE
Conversion 2D en 3D
MGI
x,y,z
PAGE 13
Miroir Braccio
Processus
Mediapipe
u,v
Cinq angles
Cinq angles
De Mediapipe(2D)
Coordonnées de la fin de Braccio(3D)
MGI (Modèle Géométrique Inverse) consiste à
fournir les coordonnées de l'extrémité du bras robotique
et à calculer les angles de toutes ses articulations.

## Slide 14
RÉALISATION TECHNIQUE
PAGE 14
Miroir Braccio
Comment effectuer une conversion de coordonnées ?(2D -> 3D)
  Créer un ensemble de données
  Enregistrez plusieurs fois la distance entre le point 5 et le point 17
et la distance entre le poignet et la caméra（La valeur Z）
  Utilisez Python pour dessiner des graphiques et trouver des courbes
(u,v) -> (u,v,z)
MGI
Cinq angles
  Conversion du système de coordonnées
  Ajuster les paramètres grâce à des expériences
(x,y,z)

## Slide 15
RÉALISATION TECHNIQUE
PAGE 15
Miroir Braccio
Pourquoi devrais-je concevoir mon propre algorithme pour calculer la valeur Z ?
La valeur Z de mon algorithme(Distance calculée)
sera plus proche
de la valeur souhaitée(Distance réelle).
la distance entre mon poignet et la caméra

## Slide 16
PAGE 16
BILAN ET RÉSULTATS
Bilan

## Slide 17
BILAN ET RÉSULTATS
PAGE 17
Résultats : Pepper
Le système conçu permet désormais à Pepper d’imiter les mouvements suivants :
  Bras (gauche et droit)
  Tête
  Main (ouverture fermeture de la main gauche / droite)

## Slide 18
BILAN ET RÉSULTATS
PAGE 18
Résultats : Pepper
Angles réels mesurés par compas pour le coude et comparée avec ceux calculés par notre programme --> Précision de +/-6° validée.
Délai mesuré entre le mouvement de l’humain et Pepper par chronométre
--> Décalage < 1s validé

## Slide 19
BILAN ET RÉSULTATS
PAGE 19
Résultats : Braccio
  Le système développé permet à la version virtuelle de Braccio (sous Unity) d'ajuster l'ensemble de ses articulations pour atteindre une position spécifique dans son espace.
  Il reste encore à tester notre programme directement sur le robot physique Braccio.

## Slide 20
BILAN ET RÉSULTATS
PAGE 20
Résultats : Braccio
Délai mesuré entre le mouvement de l’humain et Braccio mesuré par chronométre ---> Décalage < 1s validé

## Slide 21
DÉMONSTRATIONS ET LIVRABLES
PAGE 21
Livrables Pepper
Livrables Braccio
  Un système fonctionnel permettant à Pepper de reproduire les mouvements humains (Bras, tête et main) en temps réel.
  Documentation technique sur le fonctionnement et le déploiement du système.
  Un système simulant et contrôlant les mouvements de la version virtualisée dans Unity du bras Braccio en temps réel.
  Documentation technique sur le fonctionnement et le déploiement du système.

## Slide 22
DÉMONSTRATIONS ET LIVRABLES
PAGE 22
Pepper

## Slide 23
DÉMONSTRATIONS ET LIVRABLES
PAGE 23
Pepper

## Slide 24
DÉMONSTRATIONS ET LIVRABLES
PAGE 24
Braccio

## Slide 25
PERSPECTIVES D’AVENIR
PAGE 25
  Intégration de modèles avancés pour une reconnaissance gestuelle plus complexe
  Optimisation des algorithmes
  Extension du système à d’autres robots ou domaines collaboratifs

## Slide 26
REMERCIEMENTS
M. Sebastien Lengagne
M. Jacques Laffont
M. François Kersulec
Mme. Myriam Doghmi
Etudiants Sous-traitants du Génie électrique 4éme année

## Slide 27
MERCI POUR VOTRE ATTENTION !