## Slide 1: Acquisition Rapide Multivoies
P16A01 : Présentation de projet– 04/01/2017 Christopher Brière – Pierre Flodrops
Client et Tuteur technique: M Pasquier (Polytech)
Tutrice Industrielle: Mme Goi
Polytech Clermont-Ferrand – Génie Electrique : Projet Industriel 2016-2017

## Slide 2: Plan
Présentation du projet
Cahier des charges et contraintes
Découpage fonctionnel
Solution retenue
WBS
Exposés des résultats
Avancement et reprise du projet
Conclusion et Bilan

## Slide 3: Présentation du projet
« Acquisition et ordonnancement des différentes grandeurs caractéristiques d’un moteur électrique triphasé sur lequel est imposée une loi de commande. L’observation graphique de l’évolution de ces grandeurs doit permettre de valider l’efficacité de la loi de commande appliquée. »
Acquisition Rapide multivoies
Lois de commande imposée
Moteur électrique triphasé
Grandeurs caractéristiques du moteur
Délivrés en sortie du moteur:
6 tensions simples
3 tensions de commande
4 courants
1 couple moteur
1 vitesse de rotation
Acquisitions, conversions et mémorisations
Observations de l’évolution des grandeurs sur un graphique  EFFICACITE DES LOIS DE COMMANDE ?

## Slide 4: Cahier des charges et contraintes
N° | Contrainte
1 | 15 grandeurs à acquérir
2 | Utilisation des capteurs fournis par le clients. Un capteur différent pour chaque grandeur
3 | Acquisitions réalisées de façon simultanée
4 | Fréquence d’acquisition : 500 kHz (T= 2µs)
5 | Erreur de mesure : < 2%
6 | Prise en compte d’un signal « top-départ » (Trigger)
7 | Durée d’acquisition paramétrable
8 | Tracé de l’évolution des grandeurs
Projet

## Slide 5: Découpage fonctionnel
Acquisition
Mémorisation
Mémorisation ordonnée des résultats des conversions exploités ultérieurement
Affichage Graphique
Affichage sur ordinateur (Matlab) de l’évolution des grandeurs
Conversion
Convertir rapidement les grandeurs acquises tout en respectant une erreur relative < 2%
Acquérir simultanément toutes les grandeurs caractéristiques et à une fréquence de 500kHz
Durée totale ≤ 2µs

## Slide 6: Solution technique retenue
Lecture et exploitation des données (affichage et calcul)
Générer un fichier de résultats (fichier .txt)
Gestion des données acquises (stockage et transfert)
Adaptation en Tension
Conversion Analogique Numérique
Carte Fille x15
Carte Mère
Microcontrôleur fils
Microcontrôleur père
Communication USB
Communication SPI
Communication SPI
Module mémoire type FIFO
Tension 0-3.3V
Fonction USB
Capteurs utilisés

## Slide 7: Adaptation en tension
Ramener la tension en sortie de capteur: 0-3.3V
1 schéma d’adaptation spécifique à chaque capteur
Bande Passant élevée
Réglage
Offset
Réglage
Amplification/Atténuation

## Slide 8: Solution technique retenue
Lecture et exploitation des données (affichage et calcul)
Générer un fichier de résultats (fichier .txt)
Gestion des données acquises (stockage et transfert)
Adaptation en Tension
Conversion Analogique Numérique
Carte Fille x15
Carte Mère
Microcontrôleur fils
Microcontrôleur père
Communication USB
Communication SPI
Communication SPI
Module mémoire type FIFO
Tension 0-3.3V
Fonction USB
Capteurs utilisés

## Slide 9: Conversion numérique analogique
Echantillonnage et conversion Analogique-Numérique réalisés par microcontrôleur
Fréquence de conversion > 500KHz
Module de communication SPI
Choix du composant PIC32FJ06GS101A, High Speed PWM and ADC, Microchip
  Echantillonnage cadencé par la PWM

## Slide 10: Solution technique retenue
Lecture et exploitation des données (affichage et calcul)
Générer un fichier de résultats (fichier .txt)
Gestion des données acquises (stockage et transfert)
Adaptation en Tension
Conversion Analogique Numérique
Carte Fille x15
Carte Mère
Microcontrôleur fils
Microcontrôleur père
Communication USB
Communication SPI
Communication SPI
Module mémoire type FIFO
Tension 0-3.3V
Fonction USB
Capteurs utilisés

## Slide 11: Gestion des données acquises:
Réception des résultats de conversions
Ordonnancement des résultats
Fonctions réalisée par microcontrôleur
Choix du composant PIC33EP256MU806, Microchip :
  Même famille que les microcontrôleurs fils pour garantir le bon fonctionnement du système et minimiser le temps de prise en main

## Slide 12: Solution technique retenue
Lecture et exploitation des données (affichage et calcul)
Générer un fichier de résultats (fichier .txt)
Gestion des données acquises (stockage et transfert)
Adaptation en Tension
Conversion Analogique Numérique
Carte Fille x15
Carte Mère
Microcontrôleur fils
Microcontrôleur père
Communication USB
Communication SPI
Communication SPI
Module mémoire type FIFO
Tension 0-3.3V
Fonction USB
Capteurs utilisés

## Slide 13: Génération d’un fichier de résultat (txt)
Sur le même microcontrôleur
Ecriture des résultats dans un fichier .txt pour exploitation ultérieure
Transmission du fichier via USB

## Slide 14: Solution technique retenue
Lecture et exploitation des données (affichage et calcul)
Générer un fichier de résultats (fichier .txt)
Gestion des données acquises (stockage et transfert)
Adaptation en Tension
Conversion Analogique Numérique
Carte Fille x15
Carte Mère
Microcontrôleur fils
Microcontrôleur père
Communication USB
Communication SPI
Communication SPI
Module mémoire type FIFO
Tension 0-3.3V
Fonction USB
Capteurs utilisés

## Slide 15: Lecture et exploitation des données
Réception du fichier .txt sur ordinateur
Création d’un script Matlab pour générer l’affichage graphique

## Slide 16: WBS

## Slide 17: Exposé des résultats
Adaptation en tension
Entrée
(0..2V)
Sortie
(0..3,3V)
T=0us
Ve=1V
T=0us
Vsm=1,45V
Vsth=1,65V
T=2us
Ve=1,44V
T=2us
Vsm=2,08V
Vsth=2,376V
Amplification Vs/Ve = 1,65
Erreur = 12%
Erreur = 12,4%

## Slide 18: Exposé des résultats
T≈ 1,5µs
Conversion Analogique Numérique
Période de conversion: 1,5µs

## Slide 19: Exposé des résultats
Carte mère
Composant disponible uniquement en boitier CMS
Nécessité de créer une carte de développement : temps de développement important (CAO + soudure)

## Slide 20: Avancement et poursuite du projet
Solution définitive retenue  Reprise du projet pour les années suivantes

## Slide 21
Conclusion et Bilan
Acquisition Rapide Multivoie: Permettre l’observation de plusieurs grandeurs physiques
Réalisation du cahier des charges
Solution technique définitive retenue
Adaptation en tension réalisée
Module de conversion générique créé
Carte mère pour le développement tirée
Mauvaise estimation du temps prévu au départ
Manque de recul vis-à-vis des problèmes rencontrés
Reprise du travail effectué possible
Projet
Avancement
Justification du retard
Poursuite du projet

## Slide 22: Merci de votre attention Avez-vous des questions?

## Slide 23: Contexte du projet
Observer l'évolution de plusieurs grandeurs physiques intervenant sur un moteur électrique triphasé:
  6 tensions simples
  3 tensions de commande
  4 courants
  1 couple moteur
  1 vitesse de rotation
BUT DU PROJET
Permettre de valider une loi de commande appliquée sur un moteur

## Slide 24: Cahier des charges
Enregistrement de l’évolution de 15 grandeurs physiques (Tension, Courant, Vitesse, Puissance)
Utiliser les capteurs fournis par le client
Simultanéité des acquisitions
Période d’acquisition : 2us max
Précision des mesures : 2%
Prendre en compte un signal de trigger
Tracé de l’évolution temporelle
Projet

## Slide 25: Schéma fonctionnel
Capteur 1
Capteur 15
Adaptation en tension 1
Adaptation en tension 15
Carte mère
Cartes filles
Echantillonnage
Echantillonnage
Gestion
des échantillons
Transfert des échantillions
Logiciel

## Slide 26: Solution Technique Retenue
Lire et exploiter les données (affichage et calcul)
Générer un fichier de résultats (fichier .txt)
Gestion des données acquises (stockage et transfert)
Adaptation en Tension
Conversion Analogique Numérique
Carte Fille x15
Carte Mère
Microcontrôleur fils
Microcontrôleur père
Communication USB
Communication SPI
Communication SPI
Module mémoire type FIFO
Tension 0-3.3V
Fonction USB

## Slide 27: WBS

## Slide 28: Gantt

## Slide 29: Exposé des résultats
Lire et exploiter les données (affichage et calcul)
Générer un fichier de résultats (fichier .txt)
Gestion des données acquises (stockage et transfert)
Adaptation en Tension
Conversion Analogique Numérique
Carte Fille x15
Carte Mère
Microcontrôleur fils
Microcontrôleur père
Communication USB
Communication SPI
Communication SPI
Module mémoire type FIFO
Tension 0-3.3V

## Slide 30: Continuité du projet
Carte fille:
  Réaliser la création physique des cartes
Carte mère:
  Des projets types existent et permettent de remplir les fonctions voulues (MLA)
    Génération du fichier texte sur microcontrôleur père
    Couche USB pour permettre le transfert du fichier de résultats
  Les adapter sur la cible choisie
Exploitation:
  Créer un script Matlab permettant la lecture du fichier de resultats